MŰSZAKI LEÍRÁS 
HÍGTRÁGYATARTÁLY

Az RCY flexibilis tartályai Franciaországban készülnek, a Louhans-i gyárunkban (71 500) és a szövet 100 °%-ban újrahasznosítható.

A flexibilis tartály előnyei :

- gazdaságos megoldás egy földbe ásott tartállyal szemben

- egyszerű és gyors építés

- áthelyezhető

- nem igényel kezelést

- nem kell hozzá építési engedély

Minden flexibilis tartályunkra 10 év garanciát biztosítunk.

RCY 1400 SZÖVET

- RCY 1400, zöld színű, 5 - 1100m3 –es tartályokhoz.

Az RCY 1400 szövetet úgy fejlesztettük ki, hogy ellenálljon a hígtrágyában található összetevőknek, így biztosítva a hosszú élettartamot. Ez az előfeszített szövet nagy szakítószilárdságú poliészter hálót tartalmaz, lánc és vetülék irányban is a gyártás teljes ciklusa alatt nagy nyomáson kezelt PVC bevonattal és UV-ellenálló felületi kezeléssel rendelkezik.

A mai igényekhez igazodva, tartályaink olyan csatlakozókkal és szelepekkel vannak szerelve, melyek optimizálják a feltöltést és az ürítést. Több opció lehetséges.

Szállítunk egy kötelező védőszőnyeget minden tartályunkkal. Ez különféle módon helyezhető el : földárokba, védőfalak közé, keretes medencébe. Ez a szőnyeg 650 gr/m2-es szövetből van.

Nem minden anyaggal érintkezhetnek a flexibilis tartályaink, konzultáljon velünk !.

EGY SZABVÁNYTARTÁLY TARTOZÉKAI

OPCIÓ : együttes szelep NA 80, PPG

könyök együttes szelep NA 50, PPG

hosszabbító készlet, NA 50 vagy NA 80

A TARTÁLY TERVRAJZA

GARANCIÁLIS KIVÉTELEK

1 – Nem megfelelő elhelyezés : lejtős talaj : semmilyen lejtő nem elfogadott.

2 – Rendeltetéstől eltérő használat (amit a műszaki leírás meghatároz) : pl : szennyvíz helyett gázolaj tárolása …, az eredetileg meghatározottól magasabb koncentrációjú termék.

3 – Tárolási hőmérséklet : állandó 30° feletti hőmérséklet, kivéve az ügyfél kifejezett kérése esetén, az RCY hozzájárulásával.

4 – Kapacitás : a megengedett mennyiség feletti töltés.

5 – A tartály áthelyezése : járművön, nem teljesen kiürített tartály vagy a tartály tartozékain húzva (pl : szelep, nyílás, sarok…).

6 – Meteorológiai behatások : nem egységes elszíneződés, jégeső, árvíz, természeti katasztrófák, fagyás (kerüljük a tartály teljes átfagyását), hó (ne hagyjuk a havat a tartályon), súlyos légszennyezés. Ha az anyag -30°c alatti vagy +65°c feletti hőmérsékletnek van vagy volt kitéve….

7 – Külső behatások : állat, ember, természet (faág, kövek..), kaszálógép, vandalizmus…Javasolunk kerítéssel körbekerítést és a tartály széleit mindenféle tereptárgytól óvni.

8 – Nem megfelelő kezelés : 40 bar feletti magasnyomású készülékkel való tisztítás, mosó vagy súrolószerek használata.

9 – Borászati melléktermék : az alkoholtartalomnak alacsonyabbnak kell lennie 4%-nál. Lebontás és újrafelállítás esetére a garancia nem érvényes a szivárgásmentességre a hajtogatás vagy a talajjal, fallal, konténerrel való érintkezés, dörzsölés…. miatt.

10 – Tartályra helyezett teher : Semmilyen terhet nem szabad a tartályra rakni (víz, hó, különféle eszközök…). Semmilyen esetben sem szabad letakarni.

11 – Semmilyen felszíni merev falú cső nem csatlakozhat közvetlenül a tartály tartozékaihoz (szelep, hegesztett nyílás,…). Gondoskodni kell flexibilis csövekről a csatlakozáshoz.

A garancia csak a fentiek tudomásulvételével lép érvénybe és jelen dokumentum egy aláírt példányát vissza kell küldeni az RCY-nek.

Reklamáció esetén ajánlott levélben kell azt elküldeni a probléma felfedezésétől számított 5 napon belül. Ezen határidőn túli reklamáció a garancia kizárását eredményezi.

Reklamáció esetén, az RCY-nek joga van a szerkezeteket megvizsgálni, hogy feltárja az okokat és intézkedéseket javasoljon a további károk elkerülése érdekében. Amennyiben a vizsgálatot nem engedik, illetve a hozzáférést megtiltják, a garancia a kérdéses hibára nem érvényes, és kizárt a minőségi panasz benyújtása.

A GARANCIA ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI AZ RCY FLEXIBILIS TARTÁLYAINÁL

- v a garancia

- év : 		100%

- év  :		100%

- év : 		100%

- év :		100%

- év : 		80%

- év :		60%

- év :		40%

- év:		30%

- év :		20%

- év :		10%

A garanciát a termék gyártási időpontjától kell számolni.

# Text boxes

AZ RCY 1400 SZÖVET MŰSZAKI JELLEMZŐI

- Szöveterősítés 	PES HT

- Súly	1400 g/m²  EN ISO 2286-2

- Bevonat	ftalátok nélküli PVC

- Törési szilárdság lánc/vetülék	400/360 daN/5cm EN ISO 1421

- Szakítószilárdság lánc/vetülék	50/45  daN DIN 53.363

- Tapadás	12 daN/5cm EN ISO 2411

- Használati hőtartomány	-30°C/+70°C

HÍGTRÁGYATARTÁLY

  - 1 együttes szelep NA 50, PPG, ¼ fordulattal

  - 1 szimmetrikus csatlakozó, PPG + dugó

  - 1 könyök nyílás NA 50 dugóval

  - 1 hegesztett alap

  - 4 megerősített sarok

  - 1 javítókészlet